## Slide 1
Codex
任务电台
一把键盘，远程开发
Lark
知名外企嵌入式软件与 AI 产品转型负责人
EasyInput V2 × Codex × 本地语音
Notes: 大家好，我是 Lark。今天带来的案例叫《Codex 任务电台》。它看起来是一把八键小键盘，但我把它改成了四个 Codex 任务的实体入口：可以对任务说话，也可以直接从键盘听任务汇报。

## Slide 2
Lark：从嵌入式软件到 AI 产品
这不是一次“换赛道”，而是把原来的工程经验接到新的工具上。
嵌入式软件
硬件、固件、系统边界
AI 工具实践
把模型放进真实工作流程
AI 产品
让人真的愿意每天用
02 / 47
Notes: 我原来做的是嵌入式软件，日常工作离不开硬件、固件和系统边界。后来开始做 AI 产品，我没有把这些经验扔掉，而是继续问一个很朴素的问题：模型很强，但怎样才能真正进入每天的工作？这把键盘就是其中一次回答。

## Slide 3
20 秒看懂它
真实演示只有四个动作。
说
按住上排键
做
Codex 在后台
亮
有新汇报
听
按一下下排键
03 / 47
Notes: 先不讲技术，我用二十秒把结果说清楚。按住上排键，对一个 Codex 任务说要求；松开以后，Codex 在后台工作。任务完成后，对应的灯亮。再按一下下排键，键盘就把刚完成的内容读给我听。

## Slide 4
把四个 Codex 任务，
变成四个可说、可听、会亮灯的实体频道。
1
2
3
4
不是多做一个屏幕，而是少看一点屏幕。
04 / 47
Notes: 一句话定义它：把四个 Codex 任务，变成四个可说、可听、会亮灯的实体频道。重点不是多做一个通知屏，也不是做一个更复杂的快捷键，而是少看一点屏幕。

## Slide 5
我每天同时开着好几个 Codex 任务
一个在改固件
一个在做 Mac App
一个在跑测试
还有一个在整理课程
四个任务都能跑，
但我一直在来回看。
05 / 47
Notes: 这个想法来自我的真实工作。我经常同时开着几个 Codex 任务：一个改固件，一个做 App，一个跑测试，还有一个整理文档。它们都能并行，但我会不断切窗口，看谁做完了、谁在等我，注意力就这样被切碎了。

## Slide 6
麻烦不是 AI 不够快，是我一直在打断自己
总在打字
很多要求只要说一句，
却要先坐回电脑前。
总在切窗口
看谁做完了，
看谁还在等我。
总在等结果
盯着进度，
反而没去做别的事。
06 / 47
Notes: 我后来把麻烦归成三件事。第一，很多粗粒度要求明明说一句就够了，却必须坐回电脑前打字。第二，我总在切窗口。第三，我总想知道结果出来没有，于是本来能离开的时间，还是守在屏幕旁边。

## Slide 7
AI 能并行，
人却只有一双手。
真正卡住的，是下要求、看状态、收结果。
1
2
3
4
07 / 47
Notes: AI 可以同时跑四个任务，人却只有一双手。真正卡住我的，不是模型写代码的速度，而是下要求、看状态、收结果这几件小事。每件事都不难，但一天做几十次，就很打断工作。

## Slide 8
手边正好有一块
八键开发板
八个键、五颗灯、麦克风、
Wi-Fi，还有扬声器链路。
不如把它改成任务对讲机。
08 / 47
Notes: 这时我手边正好有一块 EasyInput V2。它有八个键、五颗灯、麦克风、Wi-Fi、PSRAM，也留了扬声器链路。八个键刚好可以分成上下两排：上排说，下排听。于是它不再只是一把快捷键键盘，而是一个四频道任务对讲机。

## Slide 9
四个任务，就是四个频道
我不需要一直看它，只要知道该对哪个频道说、听哪个频道。
CH 1
固件任务
CH 2
App 任务
CH 3
测试任务
CH 4
课程任务
09 / 47
Notes: 我用了对讲机这个比喻，因为它很容易理解。四个任务就是四个频道。对哪个频道说，要求就进入哪个任务；哪个频道有回信，就亮哪颗灯；想听哪个频道，就按对应的下排键。

## Slide 10
最初的交互草图，最后基本没变
S1-S4
按住说要求
S5-S8
按一下听汇报
左四灯 = 信箱
最右灯 = 运行数
旋转：逆时针减 · 顺时针加（板载扬声器）
短按：播报当前音量
10 / 47
Notes: 这是最初的交互草图，主体没有变。S1 到 S4 负责按住说话，S5 到 S8 负责收听。左起四颗灯一一对应四个语音信箱，最右第五颗单独显示后台有几个任务正在跑。旋钮也没有闲着：逆时针调小键盘扬声器，顺时针调大，短按一下还会直接告诉我现在是百分之多少。

## Slide 11
EasyInput 不是一把
固定功能的键盘
它的本质是一块 AI 硬件开发板。
键位只是一个起点。
你可以重新定义它与电脑的关系。
11 / 47
Notes: EasyInput 出厂时可以直接当 AI 键盘使用，但它的本质是一块开发板。键位和旋钮只是已经做好的一个形态。真正有意思的是，你可以重新定义这块板怎样感知人、怎样和电脑协作、怎样给反馈。

## Slide 12
用人话认识这块硬件
能按
8 个机械键
调板载音量
10 档 · 短按播报
能听
I2S 麦克风
能说
功放与扬声器
能亮
5 颗 WS2812
再加上 USB、蓝牙和 Wi-Fi，它就能和电脑一起工作。
12 / 47
Notes: 不用先记芯片型号，先用人话认识它。八个机械键让它能按，旋钮直接调键盘自己的播报音量，I2S 麦克风让它能听，功放和扬声器让它能说，五颗 RGB 灯让它安静地提示状态。音量做成十档，逆时针减、顺时针加；短按旋钮，键盘会直接播报当前档位。

## Slide 13
这次真正用上了四个原本闲着的能力
PSRAM
Wi-Fi 音频
数字功放
扬声器
缓存录音
把声音送到 Mac
驱动播放
把汇报说出来
13 / 47
Notes: 这次案例真正用上了几项原来没有完整跑起来的能力。PSRAM 用来放音频缓冲，Wi-Fi 负责传声音，数字功放和扬声器负责把总结播出来。也就是说，我们不是只改键位配置，而是把整条音频链路做进了固件。

## Slide 14
第一版先把本地 Wi-Fi 跑通
键盘和 Mac 在同一个网络里，先把声音、状态和播放做扎实。
键盘
同一个局域网
Mac Host
这里的“远程”是离开 Codex 窗口，不是已经完成公网遥控。
14 / 47
Notes: 第一版我先选择同一个局域网。键盘和 Mac 连到同一个 Wi-Fi，声音和状态都直接走本地链路。这样问题更容易定位，数据也更可控。标题里的“远程开发”，指的是人可以离开 Codex 窗口继续工作，不是说当前版本已经能从公网遥控家里的 Mac。

## Slide 15
Mac App 负责绑定四个任务
真实界面截图，任务名称已换成课程示例。
每个槽只做三件事
1. 选择一个 Codex 任务
2. 显示是否有未听汇报
3. 显示键盘是否在线
数据库只由 Host 管，
界面不直接碰底层状态。
15 / 47
Notes: Mac App 是这套系统的管家。它把四个槽分别绑定到四个 Codex 任务，也显示哪些槽有未听汇报、键盘是否在线。这里展示的是实际界面，任务名称已经换成课程示例。底层数据库只由 Host 管理，界面通过 Host 读取状态，避免两边同时改数据。

## Slide 16
按住说，松开就发
按住 S1-S4
选中对应任务
直接说要求
录音留在本地链路
松开后发送
ASR 结果进入 Codex
16 / 47
Notes: 输入动作很简单。按住 S1 到 S4 中的一个键，键盘开始录音；直接说要求；松开以后结束录音。Mac 调用千问 ASR 把语音转成文字，再把文字排进对应 Codex 任务的队列里。

## Slide 17
发完就走。
Codex 在后台干活。
这才是我真正想省下来的时间：不用守着屏幕。
一句要求
一段完整工作
17 / 47
Notes: 最有价值的动作其实是“发完就走”。我不需要看进度条，也不用等一段命令跑完。Codex 在后台做事，我可以去处理别的工作。只有任务真的完成，系统才来提醒我。

## Slide 18
前四颗看信箱，第五颗看忙不忙
左起 1-4 对应四个槽；最右灯用颜色表示正在运行的任务数。
SLOT 1
SLOT 2
SLOT 3
SLOT 4
3 个运行
信箱灯
未听越多
第 5 灯
0
1
2
3
4
绿 / 黄 / 橙 / 紫 / 红
全部完成后回到绿色
18 / 47
Notes: 五颗灯现在分成两种职责。左起四颗仍然是四个语音信箱：哪个任务完成了，对应槽位就亮，未听内容越多越亮。最右第五颗只看后台忙碌程度：空闲是绿色，一个任务黄色，两个橙色，三个紫色，四个红色；全部完成后再回到绿色。为了让紫色和红色不是只画在图上，Host 允许四个不同任务同时运行；但同一个任务仍然排队，避免同一段对话同时写入。这样一眼就能分清“还有多少任务在跑”和“哪些结果还没听”。

## Slide 19
S5-S8：按一下，听对应任务汇报
S1 · 说
S5 · 听
S2 · 说
S6 · 听
S3 · 说
S7 · 听
S4 · 说
S8 · 听
一组键位就是一个频道：上排发消息，下排收回信。
19 / 47
Notes: 上下两排是一一配对的。S1 负责给槽一说话，S5 负责听槽一；S2 对 S6，S3 对 S7，S4 对 S8。按一下下排键，就播放那个槽提前生成好的音频，不需要再临时等待总结。

## Slide 20
三个角色，分工很简单
键盘是身体
收声音、亮五灯、播声音
Mac 是管家
绑定、数任务、总结、缓存
Codex 是执行者
真正写代码、跑测试
20 / 47
Notes: 整套架构可以不用协议名来解释。键盘是身体，负责收声音、亮五颗灯、播声音；Mac 是管家，负责绑定任务、数清正在运行的任务、总结和缓存；Codex 是执行者，真正写代码、改文件、跑测试。第五灯的颜色不是固件猜出来的，而是 Mac 观察任务开始和完成以后告诉键盘的。

## Slide 21
原理基础篇：十张概念卡
复现时每一步背后都有一个「为什么」。名词看不懂，随时回这一章查。
局域网直连
卡 1
配网
卡 2
Flash 与 NVS
卡 3
声音数字化
卡 4
认证与加密
卡 5
代际
卡 6
FIFO 排队
卡 7
任务完成
卡 8
听过语义
卡 9
常驻管家
卡 10
21 / 47
Notes: 接下来这一章，是专门给硬件小白的原理基础课。十张概念卡，每张用一个比喻讲透一个词。这些不是为了考试，而是你复现时每一步背后的「为什么」。现在快速过一遍建立地图，回去跟教程动手时看不懂名词，就回这一章查。

## Slide 22
概念卡 1 / 10
局域网直连：为什么不用云和 WebSocket
键盘和 Mac 在同一个 Wi-Fi 里直接对话，数据不出家门。
比喻
同一栋楼里的两个人，
喊一声就能听见——这是局域网 UDP。
没必要各自打电话给国外的客服中心，
再让客服互相转达——那是云端中转。
在本项目里
键盘用 UDP 直发 Mac 的 17333 端口：
语音对讲丢一帧没关系，慢了才难受，
UDP 快、轻，正合适。
WebSocket 建立在 TCP 上，保证不丢包
但会卡顿重传，还要维持长连接，
对一块单片机来说太重。
附带好处：断了外网照常工作，
录音永远不经过任何第三方服务器。
宿舍和公司 Wi-Fi 常开 AP 隔离，设备互相看不见——用家用路由器或手机热点最稳。
22 / 47
Notes: 第一张卡，局域网直连。键盘和 Mac 在同一个 Wi-Fi 里直接说话，就像同一栋楼里的两个人，喊一声就能听见；用云中转就像各自打电话给国外客服，再让客服互相转达。我们用 UDP 直发 Mac 的 17333 端口——对讲这种场景丢一帧没关系，慢了才难受。WebSocket 建立在 TCP 上，要维持长连接、会卡顿重传，对单片机太重。附带好处：断了外网照常用，录音不经过任何第三方。注意宿舍和公司 Wi-Fi 常开 AP 隔离，测试用家用路由器或手机热点最稳。

## Slide 23
概念卡 2 / 10
配网：Wi-Fi 密码怎么进到键盘里
键盘没有屏幕和输入法，要靠 USB 或蓝牙把凭据「递」进去。
比喻
给新员工发工牌：
人事把姓名和门禁权限写进工牌，
之后员工每天刷卡进楼，
不用再找人事。
在本项目里
provision-lan 命令走 USB HID 报文
（USB 不通时走蓝牙 BLE GATT），
一次写进四样东西：
Wi-Fi SSID 和密码、Mac 的局域网 IPv4、
UDP 端口、device secret（卡 5 会讲）。
配网是一次性动作：之后键盘每次开机
自己连网、自己找到 Mac。
Wi-Fi 密码只从标准输入传给命令，写进命令行参数会留在 shell 历史里。
23 / 47
Notes: 第二张卡，配网。键盘没有屏幕和输入法，Wi-Fi 密码怎么进去？像给新员工发工牌：provision-lan 命令通过 USB（不通就走蓝牙）把四样东西一次写进键盘——SSID 和密码、Mac 的 IP、端口，还有一把叫 device secret 的钥匙。一次配好，之后开机自动连。一个安全细节：密码只走标准输入，不写在命令行参数里，免得留在 shell 历史。

## Slide 24
概念卡 3 / 10
Flash 分区与 NVS：刷了固件，配置还在
键盘的 16 MB 存储划成几个抽屉，刷固件只换其中三个。
比喻
搬家只换家具（程序），
不动保险柜（配置），
也不动相册（开机音、提示音）。
在本项目里
Flash 从地址 0 开始依次是：
bootloader 引导、分区表（抽屉目录）、
应用程序，后面是 NVS 和音效数据区。
NVS 存 Wi-Fi 凭据、Mac 地址、
device secret 和扬声器音量档位——
音量断电不丢，重刷固件不用重新配网。
烧录只写 0x0、0x8000、0x10000
三个地址，就是只换那三个抽屉。
erase_flash 整片擦除会连 NVS 和音效一起清空——教程烧录命令没有这一步，别自己加。
24 / 47
Notes: 第三张卡解释一件很多同学会惊讶的事：重刷固件，配置居然还在。因为键盘的 16 MB 存储被分成了几个抽屉，烧录只写 bootloader、分区表、应用程序三个抽屉；NVS 这个保险柜抽屉存着 Wi-Fi、密钥和音量档位，动都不动。所以千万别自己加 erase_flash 整片擦除，那会把保险柜和开机音一起清掉。

## Slide 25
概念卡 4 / 10
声音怎么变成数字
给声音拍连拍照片：每秒拍 16000 张，每张记 16 位，播放就是按原速连放。
上行 · 你说话
麦克风收声波
每秒采样 16000 次
16 位一个点 · PCM16
边说边加密上行
Mac 转文字
下行 · 总结播报
TTS 合成 48 kHz
转码 ADPCM · 体积 1/4
加密缓存等你按键
局域网下发
键盘解压播出
声音变调 = 采样率对不上：16 kHz 的录音按 48 kHz 播，就是快进加尖细。
25 / 47
Notes: 讲链路之前，先补一个基础：声音是怎么变成数字的。可以想成给声音拍连拍照片：每秒拍一万六千张，每张用十六位记录，这就是 16 kHz 的 PCM16。上行像直播，边说边传给 Mac；下行是 TTS 先合成高音质音频，Host 压缩、加密、缓存好，等你按键再播。记一个排错口诀：声音变调，八成是两端采样率没对上。

## Slide 26
概念卡 5 / 10
认证与加密：局域网里也要防身
每个包都带「暗号」证明是自家设备发的，语音内容再上锁。
比喻
暗号是信封上的防伪签名：
邮差看得到信封，但伪造不了签名。
加密是把信纸放进
只有收件人能打开的保险盒。
在本项目里
配网写进键盘的 device secret
就是双方共享的密钥底料。
控制报文用 HMAC-SHA256 签名，
收到先验签，不对就丢弃；
下行语音用 AES-256-GCM 加密，
在 Wi-Fi 里抓包也只能看到密文。
同一个局域网里可能有别人的设备：
「局域网」不等于「可信网」。
验证失败一律静默丢弃、不猜不放行——排错时别指望对端给你报错信息。
26 / 47
Notes: 第五张卡，认证与加密。有人问：都在自己家 Wi-Fi 了还防谁？答案是局域网不等于可信网，里面可能还有别人的设备。两层防护：控制包带 HMAC 防伪签名，验不过直接丢；语音用 AES-256-GCM 上锁，抓包只能看到密文。钥匙就是配网时发进键盘的 device secret。记住这个系统的脾气：验证失败一律静默丢弃，不猜、不放行，也不会给你报错。

## Slide 27
概念卡 6 / 10
代际：断线重连后，旧包为什么不算数
每次会话有一个递增编号，旧编号的包一律作废。
比喻
取餐号：你拿 42 号小票没取的餐，
餐厅换班重新叫号后 42 号作废，
旧小票再拿来也取不了餐。
在本项目里
总结每发布一版，就有一个新 generation。
键盘断电重连后，Host 只认当前代的
播放回执；上一代的音频缓存、
播放请求全部失效。
这保证你听到的永远是最新一版总结，
也堵死了重放旧包的漏洞。
新一代完整发布后才替换旧的——
不会听到一半新旧混播。
「包发出去了但对方不理」先查代际是否翻新——这不是 bug，是设计。
27 / 47
Notes: 第六张卡，代际，就是取餐号。餐厅换班重新叫号，旧小票就作废了。总结每发布一版就有一个新 generation，键盘断线重连后，旧代的音频缓存和播放请求全部失效——你听到的永远是最新一版，把昨天抓的包今天重放也没用。调试时看到「包发了对方不理」，先查代际是不是翻新了，这是设计，不是 bug。

## Slide 28
概念卡 7 / 10
FIFO 排队与四路并行
同一个任务的指令严格排队，不同任务互不阻塞。
比喻
银行四个窗口：
每个窗口前一条队，队内先来先办；
四个窗口同时营业，
1 号排长队不影响 3 号办业务。
在本项目里
对 S2 连说三条要求，
它们按顺序进入槽 2 的队列，
前一条没做完，后一条不启动——
Codex 任务有上下文，乱序会搞乱。
槽 1、3、4 完全不受影响。
第 5 颗灯显示的「运行数」，
就是四个窗口里正在办业务的数量。
同槽连发多条觉得「没反应」，多半前一条还在跑——第 5 颗灯不是绿色就有任务在跑。
28 / 47
Notes: 第七张卡，FIFO 排队。想象银行四个窗口：每个窗口前一条队，队内先来先办，窗口之间互不影响。对同一个槽连说三条要求，它们排队按序执行——Codex 任务有上下文，乱序会搞乱；但其他槽完全并行。第五颗灯的颜色就是「几个窗口正在办业务」。对同一个槽觉得没反应，多半是前一条还在跑。

## Slide 29
概念卡 8 / 10
什么才算「任务完成」
只有 Codex 在日志里写下 task_complete 才算；进程退出不算。
比喻
快递的「派送完成」
以站点系统里的签收记录为准，
不以快递车开走为准。
在本项目里
Host 监听 Codex 的 rollout 记录，
看到权威 task_complete 才动手：
让 luna 写 15 秒以内的中文口播稿，
交给 TTS 合成音频，加密缓存，
然后点亮对应槽位的信箱灯。
之前没听的总结会滚进新一版一起说——
错过的不会丢。
失败、超时、取消都不触发总结——灯不亮可能是任务真没完成，去 App 看状态。
29 / 47
Notes: 第八张卡回答「什么才算完成」。标准只有一个：Codex 自己在 rollout 日志里写下 task_complete——像快递以系统里的签收记录为准，不以快递车开走为准。Host 看到这个权威事件才开始动作：让 luna 写十五秒口播稿、TTS 合成、加密缓存、点亮信箱灯，没听的旧总结滚进新一版一起说。失败、超时、取消都不点灯——灯不亮先去 App 看任务状态。

## Slide 30
概念卡 9 / 10
真正听完，才算听过
扬声器物理播完并回执，Host 才标记已听、删缓存、熄灯。
比喻
重要文件必须当面宣读完毕
才算送达——传真发出去不算，
对方桌上放着也不算。
在本项目里
按 S6 后，键盘先把整段音频下载进
PSRAM 大内存，再开始播放——
播放中途 Wi-Fi 抖动也不会断音。
播到最后一个采样点，键盘带着
当前代际号回执 Host，
核对无误才删缓存、熄灯。
播放中按住任何 PTT 键立刻让位——
PTT 永远优先，这条总结仍算未听。
播放中途拔电，灯会一直亮——这是特性不是 bug：没听完就不算听过。
30 / 47
Notes: 第九张卡，什么才算「听过」。必须扬声器物理播放到最后一个采样点，键盘带着代际号回执，Host 核对无误才删缓存、熄灯。键盘会先把整段音频装进 PSRAM 再开始播，Wi-Fi 抖动也不断音。播放中按住 PTT 会立刻让位——PTT 永远优先，这条总结仍算未听，下次还能听。中途拔电灯常亮，是特性不是 bug：没听完就不算听过。

## Slide 31
概念卡 10 / 10
常驻管家：关掉 App，一切照常
干活的是开机自启的后台服务，桌面 App 只是遥控器。
比喻
物业管家 24 小时在岗，
你手机上的物业 App
只是用来看状态、下指令——
App 卸了，管家也照常巡楼。
在本项目里
easy-codex-host 安装成 macOS 的
用户级 LaunchAgent，开机自动运行。
它管着所有状态：四个槽绑了哪些任务
（存在 SQLite）、每个槽的指令队列、
未读总结和它们的代际、音频缓存。
键盘和桌面 App 都只是它的客户端：
灯和列表来自同一份真相。
升级 Host 要 launch-agent-upgrade 换掉管家本人，光重启 App 没用。
31 / 47
Notes: 第十张卡，常驻管家。真正干活的是 easy-codex-host，安装成 macOS 开机自启的 LaunchAgent；四个槽绑了哪些任务、每个槽的队列、未读总结和代际、音频缓存，全归它管，存在 SQLite 里。键盘和桌面 App 都只是它的客户端——这就是「状态必须有唯一所有者」。所以升级 Host 要用 launch-agent-upgrade 换掉管家本人，光重启 App 没用。十张卡讲完了，接下来看这些概念怎么串成两条完整链路。

## Slide 32
说进去：麦克风 → 千问 ASR → Codex
键盘录音
16 kHz PCM
语音转文字
Qwen Audio ASR
DashScope 北京区
Codex task
排队进入绑定任务
键盘不理解内容。它只负责把声音可靠地送到 Mac。
32 / 47
Notes: 语音输入这条链是这样的。键盘采集十六千赫兹单声道 PCM，通过局域网送到 Mac。Mac 调用北京区 DashScope 的千问语音识别，把声音变成文字，再把文字放进绑定任务。键盘不需要理解内容，它只要把声音可靠送到就行。

## Slide 33
做完后：Codex → Luna High 总结
只总结最近几次助手的最终回复，不把过程日志念给人听。
任务完成事件
拿到助手最后的答复
保留完成了什么
保留结果和待办
Codex Luna High 提炼
“四个任务已经并行完成，活动灯达到红色。
四槽总结都已生成，可以逐个收听。”
旧的未听内容，会一起重新整理进去。
Host 只守运行底线，不替 Luna 做内容评分。
33 / 47
Notes: 任务完成以后，Host 读取助手最后的回复，再交给隔离运行的 Codex Luna High 提炼。这里我限制的是来源：只看真正完成时的助手回复，不把调试过程、工具日志和中间想法念出来。短结果就说一句，复杂结果才多讲。实践中我也踩过一个坑：给总结加太多字数、证据和内容评分，反而会把本来能听的结果挡住。现在质量交给 Luna，Host 只守结构、任务归属、长度、脱敏和有效音频这些运行底线。

## Slide 34
听回来：千问 TTS → 本地缓存 → 扬声器
千问 TTS
qwen-audio 3.0 tts flash
Mac 本地缓存
先生成好，等按键
键盘扬声器
边收边播，减少等待
音频在 Mac 上缓存；键盘按下后，通过局域网流式取回。
34 / 47
Notes: 总结完成后，Mac 把整段文字一次交给千问 Audio 3.0 TTS Flash，用龙安风玥女声生成一条完整音频，再加密缓存到本地，不做分句拼接。按下播放键后，键盘通过局域网取回对应音频，再交给 I2S 扬声器播放。音频早在任务完成时就已经生成，所以按键不是临时等云端合成。

## Slide 35
从现有键盘，抽出自己的 App 和固件
easy-input-keyboard
成熟的硬件基线
BLE、USB、按键、音频
继续保持原仓库不动
抽取本地 Wi-Fi 版本
Codex_Keyboard
firmware/
ESP-IDF 设备端
app/
Mac Host 与界面
35 / 47
Notes: 这个案例不是在原键盘仓库里不断加特殊代码。我先从成熟的 EasyInput 固件基线中，抽出本地 Wi-Fi 版本需要的部分，建立独立的 Codex_Keyboard 仓库。里面明确分成 firmware 和 app，两边的边界、协议和测试都单独记录，原仓库保持不动。

## Slide 36
第一次卡住：能烧录，不等于能播放
进不了下载模式
症状：串口只在上电瞬间出现。
原因：这块板的 BOOT 时序不稳定。
做法
先拉住 debug reset，再抓断电上电瞬间。
有开机音，却没有任务音频
这只证明扬声器和功放能响。
它不证明 UDP、缓存、解码都通。
做法
沿“请求 → 传输 → 解码 → 扬声器”逐段查。
36 / 47
Notes: 开发过程并不顺。第一个问题是下载模式很难进，串口设备只在上电瞬间出现。最后固定的方法是先用 debug reset 拉住，再抓断电上电的瞬间。另一个问题更迷惑：有开机音，却没有任务音频。开机音只证明扬声器能响，不能证明网络、缓存和解码都通，所以必须逐段排查。

## Slide 37
更难的是那些“看起来差不多”的问题
每次都要等很久
UDP 窗口大过设备队列，
丢包后反复重传。
修：窗口与 lwIP 队列对齐
灯从右往左亮
代码里的第 1 颗，
不是 PCB 正面的最左灯。
修：按真实灯带链路反向映射
任务完成，S7 却不亮
总结内容其实可用，
却被过度门禁反复拒绝。
修：质量交给 Luna，只留运行底线
37 / 47
Notes: 后来还有三类更隐蔽的问题。传输窗口大过设备的 UDP 接收队列，导致丢包和重传，听起来就是每次都很慢。灯带在 PCB 正面看是从左到右，但数据链路方向相反，所以灯序一开始完全反了。最后一个问题最值得讲：任务和总结其实都完成了，S7 却不亮，因为我给 Luna 输出叠了太多自以为安全的内容门禁。解决办法不是继续加规则，而是删掉没有产品价值的评分，只留运行底线。

## Slide 38
测试通过，不等于耳朵真的听到了
代码与静态检查
自动化测试
运行时与网络
真机可听
按键、亮灯、播放、熄灯
最后一级，只能靠真实设备和人的耳朵验收。
38 / 47
Notes: 这个项目让我反复提醒自己：测试绿了，不等于真机通过。代码检查只能证明结构，自动化测试证明函数和协议，运行日志证明包到过。最后还要真实按键、看灯、听声音，再确认播放结束后灯真的熄灭。人的耳朵和手，仍然是最后一道验收。

## Slide 39
学员还能把它改成什么
会议任务遥控器
工位语音信箱
设备调试台
家庭自动化控制台
先找一个每天都在重复的动作，
再决定它该长什么样。
39 / 47
Notes: 同一块板还可以改成很多东西，比如会议任务遥控器、工位语音信箱、设备调试台，或者家庭自动化控制台。不过我更建议从问题出发：先找一个每天都在重复、总打断你的动作，再决定它应该长成什么硬件。

## Slide 40
复现路线图：从看懂到改造
回去以后怎么做？四级作业，每一级都算一份合格的训练营作品。
L0
看懂链路（没有板子也能做）
画出「说进去 / 听回来」两条链，标出每层真相源 · 交一张图
L1
复现跑通
按教程 Part A → B → C 走完 7 条验收 · 交 30 秒真机视频
L2
参数级改造
换 TTS 音色、改总结时长、改第五灯配色 · 交前后对比演示
L3
语义级改造
设计新的第五灯语义、换执行器 · 交设计说明 + 真机演示
手把手教程已发到飞书：概念卡 + 全部命令 + 验收表，跟着走就能到 L1。
40 / 47
Notes: 最后给大家一条明确的回家路线，四级作业，每一级都算数。L0 不需要板子，把「说进去、听回来」两条链路画出来、标出真相源，就算完成；L1 是按飞书教程把整套系统跑通，过完七条验收，交三十秒真机视频；L2 改参数，比如换音色、改总结时长、换灯的配色；L3 改语义，设计你自己的第五灯，甚至换掉执行器。手把手教程已经发到飞书，概念卡、全部命令和验收表都在里面。

## Slide 41
AI 硬件，
不是把模型塞进板子。
而是给 AI 一副能进入日常工作的身体。
它能听见你的要求，安静地等结果，
再用灯和声音把重要的事带回来。
Codex 任务电台 · Lark
41 / 47
Notes: 最后我想留下一个很具体的认识。AI 硬件不是把大模型塞进 ESP32，而是给 AI 一副能进入日常工作的身体。它能听见要求，安静地等结果，再用灯和声音把重要的事带回来。这就是 Codex 任务电台。

## Slide 42
附录：EasyInput V2 公开硬件参数
EasyInput V2 PCB 背面
ESP32-S3R8
8 MB PSRAM · 16 MB Flash
输入：8 键 + 旋钮旋转/按压
灯光：5 颗 WS2812
音频：I2S 麦克风 + 数字功放
连接：USB-C、BLE、2.4 GHz Wi-Fi
调试：BOOT 入口、UART 触点
板载十档音量、短按播报与扬声器均由自定义固件启用
42 / 47
Notes: 附录先列公开硬件参数。主控是 ESP32-S3R8，带八兆 PSRAM，外置十六兆 Flash；有八个机械键、一个可旋转和按压的旋钮、五颗 WS2812、I2S 麦克风、数字功放和扬声器接口，同时支持 USB-C、蓝牙和二点四 GHz Wi-Fi。本案例把旋钮接成十档板载音量控制，并在固件里放入十条预生成音量提示音。

## Slide 43
附录：S1-S8 与 GPIO 对照
按 PCB 正面丝印，从左到右读取。
上排 · 语音输入
S1 · GPIO2
S2 · GPIO47
S3 · GPIO38
S4 · GPIO41
下排 · 收听汇报
S5 · GPIO1
S6 · GPIO6
S7 · GPIO7
S8 · GPIO48
排查键位时先看丝印和运行诊断，不要根据最终功能反推 GPIO。
43 / 47
Notes: 这是 V2 板正面丝印和 GPIO 的最终对照。上排 S1、S2、S3、S4 分别是 GPIO2、47、38、41；下排 S5、S6、S7、S8 分别是 GPIO1、6、7、48。排查键位时要看丝印和运行诊断，不能根据最终功能猜 GPIO。

## Slide 44
附录：完整语音输入时序
键盘
Mac Host
DashScope
Codex
S1 DOWN
EICC start
PCM
EIAU v2 frames
S1 UP
stop + finalize
Qwen ASR
识别文本
写入绑定任务 FIFO
44 / 47
Notes: 完整输入时序从按键按下开始。Host 发出开始采集控制，键盘持续上传 EIAU 音频帧；松开后结束并整理音频。Host 调用 Qwen ASR，拿到文本，再写进对应任务的 FIFO。每一步都有明确的会话代际，避免旧连接的数据混进新录音。

## Slide 45
附录：总结、缓存与播放时序
1
Codex 任务完成
第 5 灯运行数减一
2
Luna High 生成可听总结
包含旧未听内容与新结果
3
Qwen TTS 生成音频
加密缓存到 Mac 本地
4
信箱灯亮，等待 S5-S8
按下后从对应槽取音频
5
LAN 流式下发并播放
传输完成和播放完成分开
6
扬声器完成后标记 heard
熄信箱灯并删除对应缓存
所有任务完成后第 5 灯回绿；任何一步失败，仍保留未听内容。
45 / 47
Notes: 输出侧从 Codex 完成事件开始。Host 先把正在运行的任务数减一，所以最后一个任务完成时，第五灯立即回到绿色；随后 Luna High 整理可听总结，Host 把完整文本一次交给 Qwen Audio 3.0 TTS Flash 生成音频并缓存，对应的信箱灯再亮起来。播放时，传输完成和扬声器完成分开记录；只有扬声器完成，才标记 heard、熄灭对应信箱灯并删除缓存。

## Slide 46
附录：密钥、缓存和数据放在哪里
API Key
只在 Mac 本地 `.env`
文件权限 0600
绝不提交 Git
摘要与音频
Host 管理 SQLite
音频加密缓存到 Mac
听完后精确删除
键盘设备
只保存 Wi-Fi 与 Host 配置
运行时只认槽位号
不保存 Codex 对话
公开仓库只包含代码、文档和脱敏截图，不包含任何真实任务 ID 或密钥。
46 / 47
Notes: 密钥只存在 Mac 本地的 `.env`，权限设为 0600，并由 Git 忽略。摘要状态在 Host 管理的 SQLite 中，音频加密缓存到 Mac，听完后删除。键盘只保存连接所需配置，运行时只认槽位号，不保存 Codex 对话。

## Slide 47
附录：仓库与测试入口
Larkspur-Wang / Codex_Keyboard
github.com/Larkspur-Wang/Codex_Keyboard
firmware/
ESP-IDF 主工程
host_test / CTest
真机烧录与 HIL
app/
Rust Host
Dashboard UI
SQLite / LAN / TTS
docs/
产品规格
架构与协议
开发过程记录
建议从 README 的同 Wi-Fi 演示路径开始，再看协议与测试。
47 / 47
Notes: 完整工程在公开仓库 Larkspur-Wang/Codex_Keyboard。firmware 目录是 ESP-IDF 设备端，app 目录包含 Rust Host 和 Dashboard，docs 记录产品、架构、协议与开发过程。建议先按 README 跑同 Wi-Fi 演示，再深入看测试和协议。